# 中国海洋大学气相色谱质谱联用仪、高纯水机等

# 设备采购项目采购需求

一、商务条件

1.交货期及交货地点

1.1签订合同后按采购人要求供货，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的交货期，投标人可根据自身情况自报最快交货时间。

1.2采购人指定地点。

2.质量保证期

2.1质量保证期：国产设备自验收合格之日起3年，进口设备自验收合格之日起1年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

2.3质保期外的服务：如设备在质保期外发生故障，中标人继续以成本费用为用户提供技术服务。

3.付款方式

内贸货物：货物验收合格后，合同金额在十万人民币及以上，乙方需按照合同额5%付给甲方质保金，甲方100%支付给乙方设备款。质保期满后无质量问题及其他争议，经乙方申请，甲方在扣除相关费用后将质保金无息返还乙方。合同金额在十万人民币以下的，甲方100%支付给乙方设备款。乙方于甲方付款之前须向甲方开具增值税专用发票/增值税普通发票，如为增值税专用发票需向甲方提供抵扣联。

外贸货物：货物办理完免税手续后支付合同的80%，验收合格后支付20%。

4.安装调试验收

4.1中标人须保证所提供的产品能满足主管部门的验收要求，并保证通过验收。

4.2采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

5.售后服务

5.1质保期内，如果证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5.2质保期内中标人应提供及时周到的售后服务，在接到采购人通知2小时内做出响应并到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

5.3质保期内，中标人应按照采购人要求无偿协助采购人开展设备调试，直至可实现设备的正常使用。

6.培训要求

中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

二、采购内容

第一包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●分子荧光光度计 | 1.环境条件 1.1电源电压：220V，50Hz； 1.2温度：15~35℃； 1.3相对湿度：45~80%； *2.主机功能 可测荧光、磷光、磷光寿命，化学/生物发光；三维扫描；波长扫描；三维时间扫描；时间扫描测量；定量分析；可连接积分球进行绝对量子产率测试；可升级进行单波长和双波长细胞内钙离子的测定； 3.技术指标 *3.1灵敏度：S/N＞1000（RMS）峰值噪声；S/N＞15000（RMS），背景最低噪声；S/N＞300（P-P）； *3.2标准荧光池最小样品量：0.6ml（使用标准10mm方形样品池）； 3.3狭缝方式：水平狭缝； 3.4光源：150W的连续氙灯光源，使用寿命长至990h； 3.5测光方式为单色光检测器比值计算法而非光电倍增管电极反馈法； 3.6单色器：机刻凹面衍射光栅，激发侧闪耀波长：300nm，发射侧闪耀波长：400nm； 3.7测量波长范围（EX/EM）：205到900nm，零级光； *3.8光谱通带：激发侧：1/2.5/5/10/20nm；发射侧：1/2.5/5/10/20nm； *3.9光谱分辨率：1.0nm； 3.10波长准确性：1.6nm； *3.11波长扫描速度：30/60/240/1200/2400/12000/30000/60000nm/min； 3.12波长驱动速度：59900nm/min； 3.13响应时间：从0～96%：0.002/0.004/0.01/0.05/0.1/0.5/2/4S； 3.14光度计的显示范围：-9999～9999； 3.15自动预扫描功能，优化未知样品的测量条件； *3.16可配备CMOS相机附件：实现三维荧光光谱的测定，单色光图像，白光图像和预览图像。显示缩略图，显示三维荧光光谱（等高线，渐变图），显示激发/发射光谱，显示放大图像，图像分区（1X1，2X2，3X3，4X4，5X5），计算，显示不同区域光谱（荧光、反射），显示图像分离（荧光、反射），量子产率；照射波长：360-700nm,可拍摄波长：380-700nm； *3.17测量及数据处理 3.17.1主机由软件控制，在Windows环境工作；带有荧光标准化功能；发光强度、激发和发射波长、光谱带宽均可由monitor实时显示；光谱或时间数据均实时显示并可自动存盘； 3.17.2有对储存数据的算术运算功能，包括四则运算，平滑功能，1－4阶导数，求面积，求峰值等，可进行单波长和双波长细胞内钙离子的计算； 4.配置要求 4.1主机（包括液体池支架、液体池、氙灯、软件各一套）一套； 4.2 CMOS相机接口一套； 4.3控制终端（CPU不低于I5-12500，内存不低于8G，DDR4,硬盘不低于128G固态硬盘，不低于1T DVDRW，操作系统不低于W10P）一套； 5.售后服务 5.1仪器到货后7日内，投标人提供专业安装工程师上门免费安装调试，现场免费培训仪器操作人员一至两名； 5.2仪器免费保修期为一年。由投标人负责终身维修，所用的配件按成本收费； 5.3报修响应时间为24小时,48小时维修工程师赶到现场。 | 4 |
| 2 | 高纯水机 | 1.进水条件：RO水、去离子水或蒸馏水； 2.产水指标： 超纯水：电阻率18.2MΩ.cm@25℃，TOC<5ppb，细菌<0.01cfu/ml，微粒（>0.2μm）<1/ml，重金属离子＜0.01ppb； 3.主机：4.3”彩色中文触摸屏+3D旋钮操作，多级菜单界面；取水手柄：LED指示灯，3D旋钮控制； 4.取水流速：逐滴至2L/min，3D旋钮取水控制、四档可调； 5.配备带有高度、角度可调支架的取水臂； 6.定量取水功能，定量精度：±1%； 7.超纯水质控取水功能，质控功能开启时，水质不合格不能取水； 8.支持脚踏开关人工/自动定量取水； 9.数据打印：具备自动/手动水质打印输出功能，可打印输出历史数据； 10.数据存储：具备SD卡数据存储功能（容量≥4GB）； 11.设备接口：USB、RS485（接入实验室管理平台）、RS232（连接打印机）； 12.漏水保护：具备漏水保护器，位于主机底部，可同时感应内部和桌面积水，并在报警触发时采取强制保护措施； 13.过程指标监测：系统具备以下过程指标实时传感器监测和数字显示—原水电导率/温度、UP产水电阻率/温度、TOC、UP运行压力、电阻率显示可选自动温度补偿和不补偿显示方式； *14.水质质控：系统具备UP产水质控功能（电导率+TOC），水质不合格声光提示； 15.超纯水系统具有TOC在线监测功能，范围1-999ppb； 16.系统消毒：配备独立消毒盒，可用于UP系统的在线化学消毒，消毒过程独立界面、自动完成； *17.DI柱、消毒盒均具备智能识别芯片，具有可追溯性；芯片内存信息包括：耗材的编号、批次、安装日期及寿命信息； *18.设备具备WIFI/GPRS双模自动切换上线，制造商具有物联网云服务平台可对设备各项性能指标进行远程跟踪、管理，包括但不限于：UP系统运行参数、水质信息、报警信息和耗材信息，采购人可通过智能手机等上网终端执行多台设备管理； *19.超纯柱为双柱设计，具有中间水质探头，可提前预警前柱失效，并实现交替使用； 20.设备可配RFID水控功能，水控模式下：可根据不同取水水质采用不同费率执行扣费，SD卡中可记录各IC卡账号的历史消费记录；取水记录中含有用户ID号，可打印输出、免人工签名； 21.可配高度、角度可调节远程取水站，底座使用3.2”彩色液晶显示屏，显示水质、液位、系统工作状态和报警信息；可实现：水质打印、定量取水控制和调节。 | 2 |
| 3 | 纯水系统 | 1.源水为市政自来水以自来水为进水； 2.双级反渗透系统稳定产水量20L/H@25℃，纯水回收率≥25%； 3.纯水水质：电导率<5µS/cm（25℃），稳定优于GB6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》分析实验室三级水标准，对源水TDS、电导率等无特定要求； 4.在线电导率监控，梅特勒电导仪作为标准仪表校准（可提供标准仪表可追溯的效期内校正记录）； *5.配置20L储水桶，二次污染几率低，保养周期长； *6.主机台式设计，可壁挂，高度≤445mm； 7.预处理污堵诊断，避免因停水或原水压力不稳导致的误报警，并延长水机的硬件使用寿命； *8.双级反渗透工艺，无中间水箱，无二次污染风险； 9.定量取水功能：0.1-25L定量（误差<±2%）； 10.配漏水保护装置； 11.运行无噪音、无发热、低功率（76W），整机弱电设计，水电分离设计； 12.系统自动运行，滤芯寿命到期自动提示更换，RO膜自动保养；13.系统具备累计产水统计功能，为精确掌握滤芯更换周期提供可靠参考； 14.程序中断自动记忆； 15.内置消毒程序； 16.快速接头和管路，所有元件可迅速独立拆拔； 17.系统参数可根据温度、压力等条件进行调节。 | 15 |
| 4 | 氢气发生器 | 1.氢气纯度：≥99.999%； 2.氢气流量：0-300ml/min； 3.输出压力：4Kg/cm2（约0.4MPa）； 4.压力稳定性：<0.001MPa； 5.供电电源：220V±10%50Hz； 6.消耗功率：≤150W； 7.环境温度：1-40℃； 8.相对湿度：<85%； 9.外形尺寸：约400×360×220（mm）； 10.净重：约14Kg。 | 8 |
| 5 | 空气发生器 | 1.输出流量：0-10L/min（0.4MPa状态下）； 2.输出压力：0-0.4MPa（出厂设置为0.4MPa）； 3.压力稳定性：<0.003MPa； 4.露点：0—-10℃； 5.工作环境：5-40℃，相对湿度≤85%； 6.消耗功率：550W； 7.工作电压：220V±10%V； 8.外型尺寸：约400（长）×425（宽）×650（高）（mm）； 9.净重：约45kg。 | 2 |
| 6 | 迁移数测定系统 | 1.配套精密稳流电源，电压高，电流稳定； 2.电压电流双显示； 3.输出范围：0～600V/0～100mA可调； 4.恒流输出分辨率：0.1V/0.01mA； 5.计时时间范围：0～9999秒。 | 5 |

第二包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●伏安极谱仪 | 仪器系统主要配置包括主机1台、MME测量头1套、多功能汞电极1套、控制工作站1套等。 技术指标： 1.工作模式：具有直流伏安极谱法（DC）,常规脉冲伏安极谱法（NP）,微分脉冲伏安极谱法（DP）,方波伏安极谱法（SQW）,交流伏安极谱法,电位溶出分析,恒电位电位溶出分析,循环伏安法（CV）,循环伏安溶出法（CVS）,循环脉冲伏安溶出法（CVPS）等工作模式； 2.最大输出电流：±224mA；电流测量范围：200pA-224mA； 3.最大输出电压：±25V；电压测量范围：5mV-5V； 4.分辨率：最小施加电位：15μV；最小测量电位：150μV； 5.准确度：施加和测量电流：±（电流值的0.2%+电流测量范围0.2%）；施加电位和测量电位：±（电位的0.2%±1mV）； 6.输入阻抗（RE）>1.0×1010Ω； 7.MME多功能电极具有滴汞电极、静态滴汞电极和悬汞电极等工作模式； 8.拓展要求：还可扩展使用RDE旋转圆盘电极（Au,Pt,Ultra Trace,Ag,GC），测量头更换方便； 9.配备搅拌装置要求：搅拌速度：200-3000转/分钟可调,速度稳定性：±5%,搅拌材料：PET材料，耐腐蚀； 10.电脑控制，WINDOWS用户界面，具备中文版本操控软件；USB接口，即插即用；数据库程序自动采集数据、生成报告； 11.控制工作站一台：酷睿14代i5，1T以上固态硬盘、8G以上内存、23英寸以上图文显示终端； 12.一般性技术应用服务，免收上门服务费，提供一次免费移机。保修期内：4小时内作出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员将在2个工作日内到达现场。 | 1 |
| 2 | 电位滴定仪 | 1.主机 *1.1工作模式：具有国标GB 5009.229-2016和GBT 7304-2014要求的DET动态滴定模式；另外可选MET等量滴定、SET终点设定滴定、MEAS测量、CAL校正、STAT模式等； 1.2工作站：硬件和软件均完全符合ISO900X，GMP/GLP，FDA CFR21 Part 11标准，带三级用户管理，电子签名，审计追踪等功能；中文触摸屏，≥640×320像素，可实现密码登陆或密钥登录、分级管理，可设置14个快捷操作使用安全、方便； 1.3带2个MSB接口，软件可以自动识别主机型号和序列号；具有USB接口，主机可以直接连接自动进样器、天平、电脑、打印机和读码器，无需转换接口； 1.4可直接测定温度、电压、pH值、极化电流、极化电压； 1.5 PH测量范围：-13~20，测量精确度±0.001，最大误差±0.003； 1.6极化电压：-1200~1200mV；分辨率：≤0.1mV；最大误差：0.2mV； *1.7极化电流：测量范围：-120~120微安；分辨率≤0.01微安； 1.8温度电极接口：测量范围：-150~250℃；分辨率：≤0.1℃；最大误差：≤0.2℃； 1.9测量分辨率：电位0.1≤mV，pH值≤0.001pH，温度0.1℃； 1.10主机可以不通过电脑而直接通过USB接口的网络连接器连接到网络系统（局域网或英特网）上，组成实验室数据管理系统； 2.智能化的瓶顶式配液器与滴定管单元 *2.1滴定管采用四通路设计，具有清洗、充液、滴定和排废四个通路；可实现全自动一键清洗； *2.2瓶顶式驱动器，下推式加液；避免上推式加液因带入气泡产生的随机误差； 2.3滴定管内置接触式智能芯片，可读取或写入滴定管的规格、编号、体积、分辨率及标准溶液的浓度、配制日期、标准溶液有效期、过期报警信息等； 2.4滴定管分辨率：1/10000； 2.5滴定管具备2、5、10、20、50ml规格可选； 3.滴定搅拌器 3.1内置自动螺旋浆搅拌器，搅拌速度控制根据模糊逻辑概念设计，搅拌力矩随溶液粘度的变化自动调整； 3.2正反双向搅拌控制，15档变速； 3.3含任意升降的电极架，可选用多种规格（2ml~1000ml）和形状的液体容器作为滴定杯； 4.智能化电极和智能化电极连接线缆 4.1数字智能电极，内置记忆芯片和模数转换器，可以记录电极类型、编号、序列号、起始校正数据、当前校正数据、队列数据和名称； 4.2电极连接线缆内置A/D转换器，将模拟信号转换成二进制代码，信号传输实现数字化； 5.操作工作台 5.1彩色中文TFT触摸屏，分别率≥640×320Pixel，可实现密码登陆、分级管理，使用安全、方便； 5.2图示分析方法编辑器，通过方法模块，轻松快捷建立方法,快捷方法数不少于14个； 5.3简单灵活的报告编辑器，自由定义模板，自动生成防伪的PDF实验报告； 5.4数据库功能强大，可快速搜索需要的结果； 6.备品备件 6.1带防扩散滴定头的滴定管一个； 6.2滴定仪专用工具一套； 7.保修期 7.1整机保修期为一年； 7.2保修期内：24小时作出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员将在3个工作日内到达现场（视采购人地理位置而定）如果仍未解决问题的，厂家需要提供一台相同性能仪器，在维修期内供采购人免费使用； 8.技术资料 详细的英文操作指南（公司义务提供中文操作手册），仪器维护的有关资料及质量认证书； 9.技术服务和培训 卖方须到买方提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供必须的免费的操作及维护培训； 10.控制终端一套 CPU不低于I5-12500，内存不低于8G，DDR4，硬盘不低于128G固态硬盘，不低于1T DVDRW，操作系统不低于W10P。 | 4 |
| 3 | 可见分光光度计 | 1.全自动操作：自动波长定位、自动换灯、自动波长校准、自动样品池切换功能； *2.自动五联长样品池，可多样品自动分析；内置的比色皿存放架,在样品室一侧设置样品池架； 3.全自动灯寿命检测系统,具有钨灯点灯时间记录功能； *4.采用步进电机细分驱动技术，光栅机构免维护； 5.配备软件分析助手，具有四大常规测量功能，光度测量、定量测定、光谱扫描、时间扫描等； 6.波长移动速度可达7000nm/min，波长扫描速度可2500nm/min； 7.双光束比例监测光路系统，蓝屏背光菜单式操作界面； 8.具有重金属检测专用方法功能，实现对样品中重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力50倍以上； 9.波长范围：325-1100nm； 10.波长示值误差：±2.0nm； *11.波长重复性：≤0.5nm； 12.光谱带宽：2nm； *13.杂散光：≤0.15%T； 14.光度范围：-0.3-3Abs； 15.光度准确度：±0.002Abs（0～0.5A）±0.004Abs（0.5～1A）±0.3%T（0～100%T）； 16.光度重复性：≤0.001Abs（0-0.5A）≤0.002Abs（0.5-1A）≤0.15%T（0-100%T）； 17.基线平直度：±0.002A； 18.噪声：≤0.15%（500nm、250nm，P-P）开机预热半小时后； 19.基线漂移：≤0.35%/h500nm，开机预热2小时后； 20.液晶显示，支持微型打印机，可与电脑连接使用； 21.配置清单：可见分光光度计主机1台，自动五联长样品池1套，1cm玻璃比色皿2支，钨灯1支，电源线1根，镉离子印迹试剂5支；使用说明书；工具1套。 | 15 |

第三包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁力搅拌器 | 1.最大搅拌量：≥3L； 2.转速范围rpm：100-2000； 3.调速精度rpm：≤±1； 4.定时范围min：0-9999； 5.数显显示LCD； 6.工作盘面尺寸mm：≥φ135； 7.直流无刷电机，可长时间运转； 8.宽电压设计； 9.全封闭式外壳设计，防护等级高； 10.仪器输入功率：≤4W。 | 15 |
| 2 | 24位防腐型水浴氮吹仪 | 1.适配试管孔径10~29mm； 2.控制温度范围：RT+5℃~90℃； 3.气体流量2~16L/min； 4.温度控制精度：±2℃； 5.材质：不锈钢整机涂布PTFE； 6.最大功率≤1000W。 | 2 |
| 3 | 混匀仪 | 1.频率[Hz]：50； 2.功率[W]：60； 3.振荡方式：圆周； 4.周转直径[mm]：4； 5.电机输入功率[W]：≤58； 6.电机输出功率[W]：≥10； 7.允许连续运转时间：100%； 8.速度范围[rpm]：200-2500； 9.转速显示：刻度； 10.运行方式：连续运转/点动； 11.包含适配器5套。 | 5 |
| 4 | 手持式数字大气压表 | 1.大气压力：范围30KPa~110KPa、分辨率≤0.01KPa、精度土0.3%FS； 2.温度（内置）：范围0°C~50°C、分辨率≤0.1°C、精度±1.0C（典型值）±2.0°C； 3.湿度（内置）：范围10%RH~90%H、分辨率0.1%RH、精度5%RH； 4.温度（高精度外置）：范围-40°C~80°C、分辨率≤0.1°C、精度±0.3C（典型值）±0.4°C； 5.湿度（高精度外置）：范围5%RH~95%RH、分辨率≤0.1%RH、精度≤2%RH（25°C时）。 | 2 |
| 5 | 水流抽气泵 | 1.减压方式：水流泵循环抽气方式； 2.排气量：≥16L/min； 3.安全功能：逆流防止阀、过热保护器； 4.电机：感应电机； 5.抽气装置：金属制2根； 6.排水口：口径13mm； 7.溢流口：口径17.5mm； 8.外部尺寸、重量（约）：255W×351D×406H、6.7kg； 9.抽气口径：外径10mm（2处）； 10.水槽外尺寸、容量、材质：≤255Wx361Dx216H、≥10L、聚丙烯。 | 15 |
| 6 | 电化学工作站 | 一、实验参数 1.CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000V/s； 2.扫描时的电位增量：≤0.1mV（当扫速为1,000V/s时）； 3.CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec； 4.CA和CC的最小采样间隔：≤1ms； 5.CC模拟积分器； 6.DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec； 7.SWV频率：1至100kHz； 8.i-t的最小采样间隔：≤1ms； 9.ACV频率范围：0.1至10kHz； 10.SHACV频率范围：0.1至5kHz； 11.FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据； 12.交流阻抗：0.00001至1MHz； 13.交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值。 二、其他特点 1.自动或手动iR降补偿； 2.电流测量偏置：满量程，16位分辨，≤0.003%准确度； 3.电位测量偏置：±10V，16位分辨，≤0.003%准确度； 4.外部电位输入； 5.电位和电流的模拟输出； 6.可控电位滤波器的截止频率： 1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz,0.15Hz； 7.可控信号滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz,0.15Hz； 8.旋转电极控制电压输出（CHI660E以上型号）： 0-10V对用于0-10000rpm的转速，16位分辨，0.003%准确度，需要某些旋转电极装置才能工作； 9.通过宏命令可以控制数字输入输出线； 10.内闪存储器可迅速更新程序； 11.USB口数据通讯； 12.电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统）； 13.CV数字模拟器和拟合器，采购人可定义反应机理（CHI660E以上）或预定义反应机理（其他型号）； 14.交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能的型号）； 15.最大数据长度：256K-16384K可选； 16.控制终端一套 CPU不低于I5-12500，内存不低于8G，DDR4，硬盘不低于128G固态硬盘，不低于1T DVDRW，操作系统不低于W10P。 | 10 |
| 7 | ●沉积物吸附震荡器 | 1.一层、二层或三层叠加组合，以最小的占地面积为采购人提供最大的使用空间； 2.三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠； 3.具有超温报警功能及异常情况自动断电； 4.具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题； 5.内衬采用圆弧角（R角）抑菌不锈钢设计（投标文件中提供相应证明材料并加盖公章），便于清洁，不易滋生细菌、防腐蚀； 6.外壳采用厚壁冷轧板材质，喷涂环氧树脂粉，并做静电喷塑处理，防锈、防褪色、易清洁； 7.具有紫外线灭菌功能； 8.人性化设计，下两层为下翻式开门，第三层为上翻式开门，摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶，每层可独立控制，各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运行一层、两层或三层； 9.精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行； 10.配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰； 11.人性化设计的开门即停功能，使用更加安全便捷； *12.特殊的制冷工艺，制冷量可调节，温度控制更加精准（投标文件中提供实物图片）； *13.配备高质伺服电机，≤10rpm起转对样品剪切力小，控制速度精确、高速性能好、稳定性强； 14.中空钢化玻璃，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况； 15.独特定时除霜功能，1~89分钟可自由设定，除霜间隔30~600分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰； 16.LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；强制对流的风扇常开或自动； 17.拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据，并且可显示温度、速度曲线，方便数据的分析；有USB接口，可将上述数据导出并保存； *18.右侧为一体模具化设计，上方≥7英寸真彩触摸屏，中部白板设计，下方透明插页框方便采购人使用登记； 19.专业设计的侧面透气孔，满足样品对氧气的需求； *20.夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶（投标文件中提供实物图片）； *21.空载振荡频率：≥10-300rpm； 22.振荡频率精度：≤±1rpm； 23.摇板振幅：Ф26mm（可配Ф50mm）； 24.温控范围：≥4～60℃（在室温23℃~25℃）； 25.温度调节精度：≤±0.1℃； 26.温度均匀度：≤±0.8℃（at37℃）； 27.最大容量（不锈钢夹具）：单层≥250ml×66或500ml×45或1000ml×28或2000ml×15或3000mlx11； *28.最大容量（塑胶夹具）：单层≥250ml×60或500ml×40或1000ml×23或2000ml×15或3000mlx11，三角瓶夹具须为一次性成型塑胶夹具； 29.摇板尺寸（长×宽）：单层≥928mm×530mm； 30.噪音：≤55dB。 | 3 |

第四包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 1.双光束动态反馈测光系统； 2.全计算机控制，控制软件具有：光度测量、光谱扫描、定量测定和时间扫描功能、三维光谱扫描、DNA/蛋白质测量功能、质量控制功能； 3.长寿命溴钨灯及氘灯，换灯后无需光学调整； 4.全息高能量低杂散光低噪声光栅； 5.检测器：光电倍增管； 6.全自动工作方式，开机全面自检，测量中自动换灯、自动切换滤光片、自动扫描； 7.技术指标 7.1波长范围：190nm-900nm； 7.2波长准确度：±0.3nm（开机自动校准）； *7.3波长重复性：≤0.16nm； *7.4光谱带宽：0.1nm-5nm（以0.1nm间隔连续可调）； *7.5杂散光：≤0.015%T（220nm，NaI）； 7.6光源转换：全自动切换； 7.7光度方式：透过率、吸光度、反射度、能量； 7.8光度范围：-4.0-+4.0Abs； 7.9光度准确度：±0.002Abs（0～0.5Abs）±0.004Abs（0.5～1.0Abs）±0.3%T（0～100%T）； 7.10光度重复性：±0.001Abs（0～0.5Abs）±0.002Abs（0.5～1.0Abs）； 7.11基线漂移：≤0.0005Abs\h； 7.12噪声：±0.001Abs； 7.13配套重金属检测印迹试剂（铅/镉等），实现对水/食品/粮食中重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力50倍以上，验收需做富集验证实验（投标文件中需提供包含此条参数的彩页或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的投标产品型号的产品检测报告，并加盖投标人公章）； 7.14具有依据检测仪器数据标准规范进行提取，形成包含样品、方法、原始图谱、分析结果等高维度、非结构化的标准数据。样品编号与实验室信息规范化存储； 7.15具有实时联网的功能，各类原始数据或检验数据信息接入到局域网络系统中，实现高校实验全流程（人员、时间、记录、事件）的完整数据链条的电子化记录，确保高效、准确、可靠和溯源；配置物联网终端连接器，具备仪器路由功能，ESP32芯片2.4 GHz WiFi（802.11 b/g/n）模块，36个GPIOs，板载PCB天线，外部天线连接器，1×DB9端口、1×RJ-45端口、1×TYPE-C端口、1×USB-A端口； 7.16具有教学与评价数字化系统功能，具备统计分析及线上终端模块，实现自动记录检测过程和结果，自动打分和评价，自动排名等功能； 7.17仪器等级：按照JJG178-2018《紫外、可见、近红外分光光度计》标准计量I级； 7.18具有接自动进样器的功能（投标文件中提供连接自动进样器实物证明图片），后期升级时保持一致。可配微量池架、自动八联池架、恒温池架、短光程样品池架、镜面反射附件、蠕动进样器等附件； 7.19配置要求：紫外可见分光光度计主机1台，操作软件1套，10-100mm可调比色池，钨灯1个，氘灯1个，10mm石英比色皿1对，10cm比色皿一对、铅离子印迹试剂5支，数据处理器系统1套，CPU不低于12代I5处理器，内存不低于8G，DDR4非ECC内存，不低于256G硬盘、M.2 256GB PCIe NVMe Class 35固态硬盘，附加3.5英寸1TB 7200rpm硬盘，操作系统win11专业版。 | 8 |
| 2 | ●原子吸收光谱仪 | 1.分光系统 1.1波长范围：185-900nm； 1.2单色器：消象差C-T型单色器； 1.3光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动可选； 1.4自动控制波长扫描，自动寻峰； 1.5波长准确度：±0.15nm； 1.6波长重复性：≤0.06nm； 1.7基线漂移：±0.002A/30min（静态）； 2.光源系统 *8灯自动旋转灯架，1灯工作，1灯预热，全自动调节，自动调入优化的工作参数及分析条件； 3.石墨炉分析 3.1检出限（Cd）：≤0.5×10-12g； 3.2精密度：Cu＜2.0%，Cd＜2.0%； *3.3石墨管加热方式：石墨炉横向加热方式,避免纵向石墨炉加热方式温度不均；温度范围：室温～3000℃；升温速率：不小于2800℃/s； 3.4加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式，原子化阶段采用光控最大功率方式； 3.5升温方式：斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温； 3.6控温精度：﹤1%； 4.火焰分析 4.1自动点火功能； 4.2自动设置燃气流量，选择元素分析最佳助燃比； 4.3特征浓度（Cu）：Cu＜0.03μg/mL/1/％（空气-乙炔法、空气-液化石油气）；Ba＜0.15μg/mL/1/％（笑气-乙炔法）； 4.4检出限（Cu）：Cu＜0.005ug/mL（空气-乙炔法、空气-液化石油气）； 4.5燃烧器：100mm单缝金属钛燃烧器用于空气-乙炔火焰；50mm单缝金属钛燃烧器用于笑气-乙炔火焰；100mm三缝金属钛燃烧器用于空气-液化石油气火焰； 4.6雾化器：高效玻璃雾化器，选配金属耐酸雾化器； 4.7雾化室：耐腐蚀材料，防爆塞设计雾化室； 4.8位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动调节； 4.9精密度：Cu＜0.6%（空气-乙炔法）；Ba＜1.0%（笑气-乙炔法）；Cu＜1.0%（空气-液化石油气法）； 4.10内置空气—乙炔、空气—液化石油气两种火焰原子化模式，自动切换，无需额外增加气体切换附件，提供更多选择，方便采购人使用； 5.背景校正 5.1背景校正方式：氘灯与自吸校正背景；背景校正能力：氘灯＞50倍/1Abs、自吸＞55倍/1Abs； 5.2通过CE认证； 6.火焰-石墨炉一体自动进样器 *6.1具有自动清洗，自动稀释，自动配置标准溶液功能，自动添加改进剂功能； 6.2进样范围：5μL~300μL；进样重复性：1%；最大稀释倍数：120倍； 6.3样品盘杯位数：火焰-石墨炉模式＞70杯位； 7.冷却循环水装置 7.1制冷能力：2000W； 7.2控温范围：0-50℃，控温精度：1℃； 7.3最大输入功率：1000 W； 7.4最大熔断电流：10A； 7.5水泵额定流量：3.5L/min； 7.6水泵额定扬程：10m，水箱有效容积：32 L； 8.配套重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉等），实现对水/食品/粮食中重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力50倍以上（投标文件中提供有资质的食品检验机构出具的验证报告复印件并加盖公章）； 9.基本配置 9.1火焰-石墨炉原子吸收主机1台，空压机1台、冷却循环水机1台，火焰-石墨炉自动进样器1台； 9.2配置铜、汞、锰、镉、铅、铁、钾、钙、镍、锌、银、钠等元素灯各1支、石墨管5根，铅离子印记试剂10支，相关安装配套附件1套； 9.3高纯氩气、乙炔各1瓶（99.99%以上纯度，钢瓶+气+阀）； 10.数据处理器系统1套，CPU不低于12代I5处理器，内存不低于8G，DDR4非ECC内存，不低于256G硬盘、M.2 256GB PCIe NVMe Class 35固态硬盘，附加3.5英寸1TB 7200rpm硬盘，操作系统win11专业版。 | 1 |
| 3 | 酸度计 | 1.pH：-2.00~16.00；分辨率：0.01/0.1pH；精度：±0.01pH； 2.mV：-2000~2000；分辨率：≤1mv；精度：±1mV； 3.温度：-5~105˚C（23~221˚F）；分辨率：≤0.1˚C；精度：≤0.3˚C； 4.自动/手动温度补偿，自动终点锁定，自动识别缓冲液，具备终点提示音和图标； 5.校准：最多5点校正，具备线性和线段的校准模式； 6.4组内置缓冲液； 7.200组数据存储，BNC、Cinch、NTC30kΩ电极接口，RS232和USB接口； 8.电源：100~240V/50~60Hz/12VDC； 9.4.3英寸段码LCD超大显示屏；ABS外壳材质； 10.尺寸/重量：约227×147×70mm/0.63Kg。 | 36 |
| 4 | 超声波清洗仪 | 1.外形尺寸：≤530×325×450mm； 2.内槽尺寸：≥500×300×200mm； 3.容量：≥30L； 4.超声频率：40KHz； 5.超声功率：800W； 6.超声功率可调范围：0-100； 7.加热功率：800W； 8.温度设定范围：室温-80℃； 9.工作时间可调：0-24h； 10.其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源。 | 5 |
| 5 | 数控超声波清洗器 | 1.容量：≥10L； 2.超声频率：40KHz； 3.超声功率：800W； 4.超声功率可调范围：0-100； 5.加热功率：800W； 6.温度设定范围：室温-80℃； 7.工作时间可调：0-24h； 8.其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源。 | 2 |

第五包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰箱 | 1.一级能效，变频； 2.电子控温； 3.风冷； 4.两侧散热； 5.钢化面板； 6.冷冻体积≥136升。 | 7 |
| 2 | ●气相色谱质谱联用仪 | 1.工作条件 1.1电源电压：220V±10%； 1.2温度：18℃～28℃； 1.3湿度：40%～70%； 2.气相色谱仪部分 2.1柱箱 2.1.1操作温度范围：室温以上2℃～450℃； *2.1.2可设定升温速率：≥200℃/min； 2.1.3程序升温的阶数：30阶31平台； 2.1.4温度设定精度：0.1℃； 2.1.5冷却速度：从450降到50℃≤3.6min； 2.1.6最大运行时间：9999.99min； 2.1.7主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果； 2.1.8柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱； 2.2分流/不分流进样口 2.2.1配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能压力，流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定； 2.2.2支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能； 2.2.3最高温度：450℃； 2.2.4压力设定范围：0～1035kPa（相当于0～150psi）； 2.2.5压力控制精度：0.001psi； 2.2.6压力程序比率设定范围：-400～400kPa/min； 2.2.7压力程序的阶数：不低于5阶； 2.2.8分流比设定范围：0～9999.9； 2.2.9流量设定范围：0～1300mL/min； 2.2.10支持氦气节省模块，实现待机时氦气零消耗（投标文件中提供此技术证明并加盖公章）； 3.自动进样器单元 3.1样品位：≥15位样品盘； 3.2进样量范围：0.01~200μL,10μL注射器以0.1μL步进； 3.3保留时间重复性：<0.0008min； 4.质谱仪部分 4.1基本性能 4.1.1质量数范围：不窄于1.5～1090u； 4.1.2灵敏度：EI Scan（氦气）：1 pg OFN，m/z 272，S/N≥1500；IDL（SIM）：IDL≤15fg（100 fg OFN，8次连续进样）； 4.1.3分辨率：0.4~2.0u； 4.1.4质量稳定性：≤±0.1u/48h（恒温）； 4.1.5最大扫描速度：30,000u/sec； 4.2离子源 4.2.1 EI离子源，材质为整体惰性化高灵敏度离子源； 4.2.2离子化能量：10～250eV； 4.2.3离子源温度：独立控温，140～300℃； 4.2.4灯丝电流：10～250μA（发射电流）； 4.2.5双灯丝设计（支持自动切换）； 4.2.6 GCMS接口温度：高达400℃； 4.3质量分析器 4.3.1配备可转动预四极的高精度全金属四极杆，无须控温，可避免检测器污染并可实现0.1u/48h稳定； 4.3.2四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性； 4.4扫描功能 4.4.1扫描功能：支持全扫描模式（Scan）、选择离子扫描模式（SIM）以及Scan/SIM同时扫描模式； 4.4.2最小扫描间隔：0.003s（最快333scan/sec）； 4.4.3支持SIM通道数：4,000个化合物，32,000个通道； 4.5检测系统 4.5.1配备偏转透镜的低噪音二次电子倍增器； 4.5.2动态范围：不低于8×106； 5.数据处理系统 5.1支持自动创建SIM表和AART功能（基于保留指数的保留时间自动校正）； 5.2支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文；支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入； 5.3支持NIST库，Wiley库，同时还有多种基于保留指数开发的方法包和数据库，农药数据库、代谢物数据库等；以上谱库均支持带保留指数的相似度检索（LRI），帮助使用者在没有标准品的情况下对未知物进行更为准确的定性。支持通用谱库和自建谱库功能； 5.4可通过LAN与同一局域网的电脑或平板进行远程控制，实时远程监测分析进程及仪器状态，实现人机分离模式操作； 5.5支持不停机进样口维护功能和引导采购人进行仪器的使用和维护等操作； 5.6系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示，便于采购人合理工作时间，提升工作效率； 配置清单：气质联用仪主机一台、机械泵一套、维护工具包一套、消耗品一套（含进样垫、压环、O圈、分流衬管、柱螺母接头、分流过滤器、灯丝等）、-5型色谱柱一支、自动进样器一套（含进样针2支）、1.5ml样品瓶200个、4ml样品瓶200个、机械泵油2瓶； 7.数据处理器系统1套，CPU不低于12代I5处理器，内存不低于8G，DDR4非ECC内存，不低于256G硬盘、M.2 256GB PCIe NVMe Class 35固态硬盘，附加3.5英寸1TB 7200rpm硬盘，操作系统win11专业版。图文输出设备一台。 | 1 |
| 3 | 便携式数据处理器 | 1.不低于以下指标：13代i5英特尔酷睿处理器，16GB内存，512GB固态硬盘，windows11系统； 2.预装永久授权Microsoft正版Office； 3.图文显示终端屏幕≥13.3英寸，屏幕分辨率≥1920×1200，黑色； 4.双肩背包，无线鼠标，鼠标垫。 | 10 |
| 4 | 智能平板 | 一、安卓系统 1.整机采用75英寸超高清LED液晶屏，采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，显示比例16：9，分辨率3840×2160。钢化玻璃表面硬度≥9H； 2.嵌入式系统版本不低于Android11，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 3.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控； 4.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭； *5.整机内置2.2声道扬声器，内置扬声器采用缝隙发声技术，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率60W；支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡（投标文件中需提供包含此条参数的彩页或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，或官网截图并加盖投标人公章）； 6.支持标准、听力、观影三种音效模式调节； 7.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； 8.采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机设备端口； 9.支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置； *10.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持多种纸质纹理，支持透明度调节；支持色温调节； 11.整机具备至少6个按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作； 12.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机； 13.设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用小工具、快捷开关； *14.整机支持蓝牙Bluetooth5.2标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频；支持版本Wi-Fi6； *15.整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万，摄像头视场角≥135度，可用于远程巡课，并且支持AI功能；支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果； 16.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入校本资源库； 17.整机全通道侧边栏快捷菜单中可以实时查看物联设备的连接情况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控； *18.整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录； *19.整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式； 20.带支架可移动。 二、工作站模块 OPS模块：OPS电脑模块：主板南桥采用H410芯片组，搭载不低于Intel酷睿系列10代i5CPU，内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置，硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块，具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 | 15 |

第六包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●分子荧光光度计（含量子产率组件） | 1.激发光源：高强度长寿命进口氙灯（寿命≥2000小时以上）； 2.接收器：进口光电倍增管； 3.光谱仪：双光栅型单色器，激发光路双光束比例监视； 4.功能：波长扫描，三维扫描，时间扫描，三维时间扫描，同步扫描，定量分析，磷光； 5.激发波长范围：200nm~900nm； 6.发射波长范围：200nm~900nm； 7.激发带宽：1nm/2nm/5nm/10nm/20nm，多级带宽可调； 8.发射带宽：1nm/2nm/5nm/10nm/20nm；多级带宽可调； *9.信噪比S/N≥300（P-P）（水的拉曼峰信噪比）； 10.波长准确性：±0.5nm； 11.波长重复性：≤0.2nm； *12.波长扫描速度：多档速度可选，最低15nm/min，最高48000nm/min； 13.光度值范围：-8888~8888.00； 14.灵敏度调节：高/中/低，可切换为10档精细调节； 15.滤光片：激发和发射侧都仪器内置，自动切换； 16.检出极限：≤5×10-11g/ml（硫酸奎宁标准溶液）； 17.测量线性：≥0.995； 18.光门：内置可编程光门，专门针对容易光反应或荧光信号不稳定的样品测量，通过统一样品激发检测节奏提高荧光分析精度； 19.数据传输方式：USB2.0； 20.光谱校正功能：可校正仪器本身的光谱响应函数，获取样品真实的荧光光谱数据； 21.配有绝对量子产率附件：包含积分球，可测量绝对量子产率； 22.两年质保（耗材除外），供货时需提供生产厂家出具的参数确认函原件，到货后由生产厂家专业工程师上门培训； 23.标准配置 23.1主机1台； 23.2荧光分光光度计数据处理软件包（套）1套； 23.3电源电缆1根； 23.4 USB通讯电缆1根； 23.5石英荧光样品池10mm1对； 23.6熔丝（2A/5A）各2只； 23.7荧光分光光度计使用手册1份； 23.8产品合格证明书1份； 23.9装箱单1份； 23.10工作站（不低于CPU I5-12500, 1TB HDD，内存8G DDR 23英寸图文显示终端）1台； 23.11黑白激光图文输出设备1台； 23.12绝对量子产率附件1套； 23.13多功能荧光样品底座1个； 23.14膜状荧光样品测量架1个； 23.15粉末状荧光样品测量架1个； 23.16半导体温控附件1套； 23.17上转换附件1套； 23.18倍频滤光片1套； 23.19自动偏振附件（可见）1套； 23.20自动偏振附件（紫外）1套； 23.21水浴温控比色皿架1套。 | 1 |
| 2 | 低速离心机一 | 1.最高转速：≥4000r/min； 2.最大相对离心力：≥2200×g； 3.最大容量：12×20m； 4.转速精度：±30r/min； 5.定时范围：1min～99min； 6.整机噪声：<62dB（A）； 7.电源：AC220V±22V 50/60Hz,5A； 8.整机功率：≤100W； 9.外形尺寸：约456×330×266mm（L×W×H）； 10重量：约12kg。 | 10 |
| 3 | 低速离心机二 | 1.转速范围：500-4000rpm； 2.定时范围：1-99min； 3.转子规格：12孔； 4.功率≤200w； 5.尺寸约340×300×260mm。 | 20 |
| 4 | 水循环泵 | 1.四表四抽； 2.单头抽气量：10L/min； 3.额定功率：250w； 4.极限真空度：0.098MPa； 5.额定电流1.9A； 6.额定点源：220V-240V，50HZ。 | 6 |
| 5 | 磁力搅拌器 | 1.小盘面（白色）； 2.最大搅拌量（H2O）：1L； 3.速度范围：0-2500rpm； 4.工作盘外形尺寸：直径115mm。 | 60 |
| 6 | 数字滴定仪 | 1.精确度达到A级，10ml滴定器每滴液体体积约为20ul，25ml和50ml滴定器每滴液体体积约为30ul； 2.设计紧凑，操作平滑省力，吸液时机身不会移动，排液管前端水平和垂直方向可调节；采购人可方便简单的进行维护操作； 3.产品与液体接触部分，均由耐腐蚀的材料：PTFE、PFA和FEP材料制成，以保证对浓度1mol/L的硫酸，硝酸等强腐蚀液体的耐受性； 4.采用浮动活塞原理，保证滴定精度,误差极限满足DIN EN ISO385对A级玻璃滴定管的要求； 5.滴定操作由塑料轮来完成，操作简单，顺滑，不易疲劳，没有卡顿；阀门模块可自由旋转；吸液与滴定无需按钮切换，通过转动旋钮的方向，滴定器自动检测补液还是滴定； 6.使用两节通用的7号电池，不受光照条件影响，无需电源；可以在实验室内或满足户外测试的需求； 7.带瓶口密封功能，滴定结束，可阀门切换到瓶口密封状态，让滴定器与试剂瓶脱离； 8.为保护光敏试剂，透明观测窗可替换成棕色观察窗，包装内附棕色观察窗；同时包装含3个瓶口转接头（GL 45/32,GL 45/S 40及GL 32/NS 29/32）； 9.可选RS232数据接口，选配软件经数据接口，采集滴定程序数据导入电脑； 10.具备连续滴定，累加滴定，具有易校准功能；具有暂停功能；具有GLP模式；具有自动关机模式；具有“dP”模式更改小数点位数设定，可设定显示2位或3位，当滴定量达20.00ml以上，显示位数自动调整为2位； 11. 25ml滴定器，最小分度：≤0.001ml,滴定量：最大≥999ml，精度：≤0.07%，偏差：≤0.05%； 12.每套标配原厂1L棕色试剂瓶。 | 30 |
| 7 | 红外光谱仪 | 一、主要参数 1.干涉仪：30°角入射迈克尔逊干涉仪，线性导轨动镜驱动机构，动态准直功能，可以在开机自检和实际光谱扫描过程中实现自动准直和实时准直； 2.光源：SiN陶瓷光源，质保至少5年以上； 3.激光器：半导体激光器，质保至少5年以上； *4.检测器：要求为半导体控温型高灵敏度DLATGS检测器，内置电子温度调节装置以保证良好的稳定性； 5.检测器封装采用永久防潮的KRS-5光学窗片，确保不会因受潮导致检测器损坏； *6.仪器有外在明显的湿度指示灯（硬件），并在软件中有湿度实时指示； 7.光谱范围：7800～350cm-1； 8.光谱分辨率：低于1cm-1； 9.波数精度：±0.0005cm-1； *10.S/N比：不低于30000：1； 11.杂散光：≤0.1%T； 12.暗噪声：≤0.05%T； 13.软件功能模块：包括光谱扫描、光度测定、定量（单组份/多组分同时定量）、时间程序测定、动力学测定、再解析、简单宏程序等模块； 14.自动分析助手：包括药典报告程序（定性鉴别）；异物分析程序（混合物分析，自动解析可能的主成分和次要成分，无需提前提供组分种数）；添加剂鉴别程序； 15控制终端（CPU不低于I5-12500，内存不低于8G，DDR4,硬盘不低于128G固态硬盘，不低于1T DVDRW，操作系统不低于W10P）一套和图文输出设备一套。 二、配置要求 1.傅里叶红外主机1台； 2.固体制样包1套：包括小型油压机（2吨），7mm压片模具，备用固定环，插板，玛瑙研钵和研杵，50克KBr粉末。 | 2 |

注：

1.投标人需提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告,或官网截图等有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），如有条款未提供佐证资料，该条款按负偏离进行处理。在“响应技术需求情况表”中“偏离情况”一栏标注该佐证资料在投标文件中的页码，以便评标委员会评审。

第一包：分子荧光光度计、高纯水机；第二包：伏安极谱仪、电位滴定仪；第三包：电化学工作站、沉积物吸附震荡器；第四包：紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪；第五包：气相色谱质谱联用仪、智能平板；第六包：分子荧光光度计（含量子产率组件）、红外光谱仪。

2.本项目投标人所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。